## Slide 1: Softverske tehnike za optimizaciju rada keš memorije

## Slide 2: Uvod
Programi najveći deo izvršavanja provode u petljama => optimizacijom petlji dobijaju se bolje performanse
Prilikom optimizacije mogu se uočiti dva tipa programa:
  Computationally intensive ili core bound – računski intenzivni programi, ograničeni resursima CPU
  Memory intensive ili memory bound – memorijski intenzivni programi, ograničeni memorijskim sistemom
Za optimizaciju programa neophodno je poznavanje karakteristika HW
  Može se koristiti već postojeći programi (CPU-Z) ili instrukcije procesora (cpuid instrukcija kod x86 arhhitekture)

## Slide 3: CPUZ program
Dodatni skupovi instrukcija koje podržava CPU
Informacije o keš memoriji

## Slide 4: CPUID instrukcija
Parametri se prosleđuju kroz registre EAX i ECX
Vrednosti koje će se naći u registrima daju informacije o različitim delovima procesora
Ukoliko se u registru EAX nalazi vrednost 4, rezultujuće vrednosti daju informacije o keš memoriji
__asm__ (
"cpuid":
"+a" (eax),
"=b" (ebx),
"+c" (ecx),
"=d" (edx)
);

## Slide 5: Profajleri
Za ispitivanje performansi programa koriste se alati koji se nazivaju profajleri:
  Intel VTUNE (samo za Intel procesore)
  AMD uProf (samo za AMD procesore)
  pmu-tools
  perf
Jedna od bitnijih metrika koju ovi alati mere se naziva CPI (clocks per instruction)
  Moderni procesori u jedno taktu mogu da izvrše ~4 instrukcije, stoga najbolja vrednost ovog parametra je 0.25

## Slide 6: Profajleri
Pored ovih alata, za analizu programa se može i iskoristiti struktura koda
Program (petlja) je računski intenzivan ako su sledeći iskazi tačni:
  Obrađuju su se skalarni podaci (int, char, double)
  Podaci su smešteni u susednim memorijski lokacijama (niz)
  Podacima se pristupa sekvencijalno
Ako program ne ispunjava ove uslove, verovatno je memorijski intenzivan

## Slide 7: Zadatak 1
Potrebno je napisati program koji u nizu celih brojeva efikasno pronalazi najveću i najmanju vrednost.

## Slide 8: Zadatak 1
Umesto dva prolaska kroz isti skup podata, spajanjem petlji (loop fusion) kroz podatke se prolazi samo jednom
for ( int i = 0; i < n; ++i ){
if ( a[i] < min ) {
min = a[i];
}
}
for ( int i = 0; i < n; ++i ){
if ( a[i] > max ) {
max = a[i];
}
}
for ( int i = 0; i < n; ++i ){
if ( a[i] < min ) {
min = a[i];
}
if ( a[i] > max ) {
max = a[i];
}
}

## Slide 9: Zadatak 2
Potrebno je napisati program koji efikasno množi dve matrice celih brojeva.

## Slide 10: Zadatak 2
MAT_B
long[][] MAT_A = …;
long[][] MAT_B = …;
long[][] MAT_C = …;
int MAT_A_ROWS = 64;
int MAT_A_COLUMNS = MAT_B_ROWS = 1000;
int MAT_B_COLUMNS = 512;
for ( int i = 0; i < MAT_A_ROWS; i++ )
for ( int j = 0; j < MAT_B_COLUMNS; j++ )
for ( int k = 0; k < MAT_A_COLUMNS; k++ )
MAT_C[i, j] += MAT_A[i, k] * MAT_B[k, j];
MAT_A
MAT_A_COLUMNS
MAT_B_ROWS
MAT_A_ROWS
MAT_B_COLUMNS

## Slide 11: Zadatak 2
Pretpostavimo da je jedna memorijska reč veličine 8B, da jedna keš linija može da smesti 8 reči i da keš memorija može da smesti ukupno 768 keš linija. Kakvo je stanje u keš memoriji nakon izraćunatog MEM_C[0, 0]?
  Učitan blok za MAT_C[0, 0] → MEM_C[0, 7]
  Za svaki blok iz MEM_A se učita 8 blokova MEM_B (zbog broja reči u bloku)
  → (768 blokova (ukupno blokova u keš memoriji) – 1 blok (za MEM_C) ) / (8 (MEM_B) + 1 (MEM_A)) ≈ 85
  85 je manje od 125 blokova (ceo red MEM_A), što znači da su izbačeni početni elementi/blokovi nultog reda iz MEM_A
  768 - 1 - 85 ≈ 682 poslednjih blokova iz MEM_B se nalazi u kešu, što znači da su izbačeni početni elementi nultog reda iz MEM_B

## Slide 12: Zadatak 2
Za proizvoljan element matrice MAT_C[x, y] imamo dva slučaja:
  (Slučaj 1): Ako se MAT_C[x, y] nalazi na početku bloka (blok nije u keš memoriji) onda je: MISS: 1126, HIT: 2874
  (Slučaj 2): Ako se MAT_C[x, y] ne nalazi na početku bloka onda: MISS: 1125, HIT: 2875
Pri računanju imamo:
  Broj slučaja 1: MAT_A_ROWS * MAT_B_COLUMNS / (broj reči u bloku) = 64 * 512 / 8 = 4096
  Broj slučaja 2: MAT_A_ROWS * MAT_B_COLUMNS - (broj slučaja 1) = 64 * 512 - 4096 = 28672
Ukupan broj:
  MISS: 4096 * 1126 + 28672 * 1125 = 36.868.096
  HIT: 4096 * 2874 + 28672 * 2875 = 94.203.904
Mana: da se koristi samo po jedan podatak učitanog bloka matrice MEM_B
Ukupan broj pristupa keš memoriji: 131.072.000

## Slide 13: Zadatak 2
Bolji algoritam: zameniti petlje da bi se poboljšao način pristupa memorijskim lokacijama (loop interchange)
long[][] MAT_A = …;
long[][] MAT_B = …;
long[][] MAT_C = …;
int MAT_A_ROWS = 64;
int MAT_A_COLUMNS = MAT_B_ROWS = 1000;
int MAT_B_COLUMNS = 512;
for ( int i = 0; i < MAT_A_ROWS; i++ )
for ( int k = 0; k < MAT_A_COLUMNS; k++ )
for ( int j = 0; j < MAT_B_COLUMNS; j++ )
MAT_C[i, j] += MAT_A[i, k] * MAT_B[k, j];
MAT_A
MAT_B
MAT_A_COLUMNS
MAT_B_ROWS
MAT_A_ROWS
MAT_B_COLUMNS

## Slide 14: Zadatak 2
Još bolji algoritam: primeniti blokovski pristup memoriji (loop tiling)
long[][] MAT_A = …;
long[][] MAT_B = …;
long[][] MAT_C = …;
int MAT_A_ROWS = 64;
int MAT_A_COLUMNS = MAT_B_ROWS = 1000;
int MAT_B_COLUMNS = 512;
int CACHE_LINE_SIZE = …;
for ( int i = 0; i < MAT_A_ROWS; i += CACHE_LINE_SIZE )
for ( int k = 0; k < MAT_A_COLUMNS; k++ )
for ( int j = 0; j < MAT_B_COLUMNS; j += CACHE_LINE_SIZE )
for ( int ii = i; ii < ( i + CACHE_LINE_SIZE ); ii++ )
for ( int jj = j; jj < ( j + CACHE_LINE_SIZE); jj++ )
MAT_C[ii, jj] += MAT_A[ii, k] * MAT_B[k, jj];
može i sa većim korakom (x2, x4, …)

## Slide 15: Zadatak 2
U prethodnim algoritmima podatak MAT_C[i, j] se prvo pročita, pa se upisuje pri svakom računanju međurezultata => uvođenje registra prilikom računanja međurezultata
Nije tehnika optimizacije korišćenja keš memorije, ali smanjuje ukupan broj pristupa keš memoriji
int MAT_A_ROWS= 64;
int MAT_A_COLUMNS = MAT_B_ROWS = 1000;
int MAT_B_COLUMNS = 512;
for(int i=0;i<MAT_A_ROWS;i++)
for(int k=0;k<MAT_B_COLUMNS;k++)
{
register int temp = MAT_C[i,k];
for(int j=0;j<MAT_A_COLUMNS;j++)
temp += MAT_A[i,j] * MAT_B[j,k];
MAT_C[i,k] = temp;
}

## Slide 16: Zadatak 3
Potrebno je napisati program koji efikasno primenjuje Laplasov operator nad matricom celih brojeva.
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 17: Zadatak 3
Pretpostavimo da matrica ima 8 redova i 16 kolona
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
for ( int i = 1; i <= 8; ++i )
for ( int j = 1; j <= 16; j )
m[i, j] = m[i, j - 1] + m[i - 1, j]
+ m[i + 1,j] + m[i, j+1] – 4 * m[i, j]

## Slide 18: Zadatak 3
 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 3
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 19: Zadatak 3
 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 3
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 20: Zadatak 3
 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 4
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 21: Zadatak 3
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 6
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 22: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 6
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 23: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 
MISS: 12
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 24: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
MISS: 15
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 25: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 18
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 26: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 21
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 27: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
MISS: 120
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 28: Zadatak 3
Ideja: podeliti matricu u blokove na osnovu veličine keš bloka i iskoristiti već učitan blok
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
for ( int JBLOCK = 1; JBLOCK <= 16; JBLOCK += 4 )
for ( int i = 1; i <= 8; ++i )
for ( int j = JBLOCK; j <= JBLOCK + 4; ++j )
m[i, j] = m[i, j - 1] + m[i - 1, j]
+ m[i + 1, j] + m[i, j + 1] – 4 * m[i, j]

## Slide 29: Zadatak 3
 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 3
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 30: Zadatak 3
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 6
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 31: Zadatak 3
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 7
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 32: Zadatak 3
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 12
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 33: Zadatak 3
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 13
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 34: Zadatak 3
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 13
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 35: Zadatak 3
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 20
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 36: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 26
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 37: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 24
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 38: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 40
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 39: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
MISS: 60
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 40: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
MISS: 80
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 

## Slide 41: Zadatak 3
Ideja: primeniti prethodnu ideju, tako da iteriramo i po vrstama i po kolonama
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
for ( int IBLOCK = 1; IBLOCK <= 8; IBLOCK += 4 )
for ( int JBLOCK = 1; JBLOCK <= 16; JBLOCK += 4 )
for ( int i = IBLOCK; i <= IBLOCK + 4; ++i )
for ( int j = JBLOCK; j <= JBLOCK + 4; ++j )
m[i, j] = m[i, j - 1] + m[i - 1, j]
+ m[i + 1, j] + m[i, j + 1] – 4 * m[i, j]

## Slide 42: Zadatak 3
 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 3

## Slide 43: Zadatak 3
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 6

## Slide 44: Zadatak 3
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 7

## Slide 45: Zadatak 3
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 8

## Slide 46: Zadatak 3
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 12

## Slide 47: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 12

## Slide 48: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 15

## Slide 49: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 18

## Slide 50: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 18

## Slide 51: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 24

## Slide 52: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 30

## Slide 53: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 33

## Slide 54: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 36

## Slide 55: Zadatak 3
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | 
 | [i-1,j] | 
[i,j-1] | [i,j] | [i,j+1]
 | [i+1,j] | 
MISS: 60

## Slide 56: Zadatak 4
Potrebno je napisati program koji efikasno nalazi centar mase skupa tačaka. Tačke su jednake težine i predstavljene su sledećom strukturom:
typedef struct {
double x, y, z;
long r, g, b;
char active;
} Point;

## Slide 57: Zadatak 4
Prilikom rada sa strukturama postoje dva načina na koji se one mogu smestiti u memoriju računara: Array of Structures pristup i Structure of Arrays pristup
Array of Structures (AoS) način smeštanja podataka je bolji kada se u obradi koriste sva polja strukture
Structure of Arrays (SoA) način smeštanja podataka je bolji kada se u obradi koriste deo polja strukture

## Slide 58: Zadatak 4
Array of Structures | Structure of Arrays
struct Transform { float x; float y; float z; } Transform *transforms; | struct Transform { float *x; float *y; float *z; } Transform transforms;
struct Health { float currentHealth; float maxHealth; float healthRegen; int shieldAmount; int shieldModifier; bool isImmune; } Health *players; | struct Health { float *currentHealth; float *maxHealth; float *healthRegen; int *shieldAmount; int *shieldModifier; bool *isImmune; } Health players;

## Slide 59: Zadatak 4
for ( int i = 0; i < 32; ++i ) {
Transform t = data[i];
if(t.x < 0 || t.x > 1000 // Access x
|| t.y < 0 || t.y > 1000 // Access y
|| t.z < 0 || t.z > 1000 // Access z
) {
t.x = 0;
t.y = 0;
t.z = 0;
}
}
Oba pristupa čitaju sadržja susednih memorijskih lokacija
SoA pristup može dati malo bolje rezultate

## Slide 60: Zadatak 4
for ( int i = 0; i < 16; ++i ) {
Health h = data[i];
h.currentHealth += h.healthRegen;
}
AoS pristup ima veliki korak prilikom čitanja sadržaja
SoA pristup u ovom slučaju daje dosta bolje rezultate

## Slide 61: Zadatak 4
Prilikom analize i implentacije potrebno je voditi računa i o sledećem:
  Prevodioci dopunjavaju strukture tako da ukupna veličina bude umnožak od 8B (32bit sistemi) ili 16B (64bit sistemi) zbog efikasnije upotrebe memorijskog sistema
    moguće je promeniti ponašanje prevodioca upotrebom direktive #pragma pack(n)
  Adrese koje predstavljaju povratne vrednosti funkcija za alokaciju ne moraju biti poravnate sa keš linijom
    Moguće je koristiti aligned_alloc/memalign/posix_memalign funkcije koje vrše poravnanje na zadatu vrednost ili se može implementirati nova funkcija koja postiže isti efekat

## Slide 62: Zadatak 5
Napisati program koji efikasno računa skalarni proizvod dva vektora.

## Slide 63: Zadatak 5
Razmotavanje petlje (loop unrolling) je mehanizam pomoću kojeg se može smanjiti vreme izvršavanje petlji (može se smanjiti broj izvršavanja režijskog dela petlje i omogućiti istovremeno izvršavaje više iteracija petlje)
size_t sum = 0;
for ( size_t i = 0; i < N; ++i ) {
sum += A[i];
}
size_t sum = 0;
for ( size_t i = 0; i < N; i += 2 ) {
sum += A[i];
sum += A[i + 1];
}

## Slide 64: Zadatak 5
Prilikom implementacije potrebno je voditi računa i o sledećem:
  Previše razmotana petlja može povećati veličinu programa što možete uticati na vreme izvršavanja (učitavanje virtuelnih stranica)
  Broj iteracija ponekad nije deljiv sa željenim korakom razmotavanja pa je potrebno naknadno obraditi višak iteracija (može iskoristiti Duff's device mehanizam)
register short *to, *from;
register int count;
register int n = (count + 7) / 8;
switch (count % 8) {
case 0: do { *to = *from++;
case 7: *to = *from++;
case 6: *to = *from++;
case 5: *to = *from++;
case 4: *to = *from++;
case 3: *to = *from++;
case 2: *to = *from++;
case 1: *to = *from++;
} while (--n > 0);
}

## Slide 65: Zadatak 6
Dat je sledeći kod sa elementima niza a koji su veličine 32 bita. Pretpostaviti da niz a na početku nije učitan u keš memoriju.
for ( int i = 0; i < 1000; ++i )
a[i] = a[i] + 1;
Potrebno je optimizovati dati kod transformacijom i ubacivanjem instrukcije prefetch na odgovarajućim mestima tako da se maksimalno smanji broj promašaja u keš memoriji. Težiti da se koristi što manje prostora u keš memoriji. Memorijski kontroler i aritmetičko logička jedinica procesora imaju mogućnost rada u paraleli.

## Slide 66: Zadatak 6
Pretpostaviti da je rezultat instrukcije prefetch vidljiv nakon 10ns (od početka čitanja instrukcije) dok se sama instrukcija izvrši za 1ns. Za računanje elementa a[i] (a[i] = a[i] + 1) potrebno je 5ns ako se a[i] nalazi u keš memoriji ili 15ns ako se ne nalazi u keš memoriji. Smatrati da se instrukcije za kontrolu petlje dovoljno brzo izvrše u odnosu na ostale instrukcije tako da one ne utiču bitno na performanse.
Uzeti da u blok keš memorije stane maksimalno jedan podatak.
  Izračunati potrebno vreme za izvršavanje neoptimizovanog programa (bez prefetch instrukcija)
  Izračunati potrebno vreme za izvršavanje optimizovanog programa
Uzeti da u blok keš memorije stanu četiri podatka, kao i da je početak niza (prvi element niza) poravnat tako da prva četiri elementa niza staju u tačno jedan blok
  Izračunati potrebno vreme za izvršavanje neoptimizovanog programa (bez prefetch instrukcija) sa korišćenjem ranije učitanih elemenata u keš memoriju
  Izračunati potrebno vreme za izvršavanje optimizovanog programa sa korišćenjem ranije učitanih elemenata u keš memoriju

## Slide 67: Zadatak 6
Uzeti da u blok keš memorije stane maksimalno jedan podatak. Izračunati potrebno vreme za izvršavanje neoptimizovanog programa (bez prefetch instrukcija).
15ns
Ukupno vreme: 15ns * 1000 = 15.000ns
Problem: Sabiranje ne može da se izvrši dok ne pristignu podaci iz memorije (ne koristi se mogućnost paralelnog rada memorijskog kontrolera i aritmetičko logičke jedinice)
for ( int i = 0; i < 1000; ++i )
a[i] = a[i] + 1;

## Slide 68: Zadatak 6
for ( int i = 0; i < 9; ++i )
prefetch ( &a[i] );
for ( int i = 0; i < 990; ++i ) {
prefetch( &a[i + 9] );
a[i] = a[i] + 1;
}
for ( int i = 990; i < 1000; ++i )
a[i] = a[i] + 1;
Uzeti da u blok keš memorije stane maksimalno jedan podatak. Izračunati potrebno vreme za izvršavanje optimizovanog programa.
1ns
1ns
5ns
5ns
Ukupno vreme: 9 * 1ns + 990 * 6ns + 10 * 5ns = 5.999ns
“Uvod”
Ideja: Priprma za prvu iteraciju razrade
“Razrada”
Ideja: Koliko obrađujem u iteraciji, toliko dovodim u keš memoriju
“Zaključak”
Ideja: Izvršavam ostatak i ne dovlačim ništa u keš memoriju

## Slide 69: Zadatak 6
Uzeti da u blok keš memorije stanu četiri podatka, kao i da je početak niza (prvi element niza) poravnat tako da prva četiri elementa niza staju u tačno jedan blok. Izračunati potrebno vreme za izvršavanje neoptimizovanog programa (bez prefetch instrukcija) sa korišćenjem ranije učitanih elemenata u keš memoriju.
for ( int i = 0; i < 1000; i += 4 ){
a[i + 0] = a[i + 0] + 1;
a[i + 1] = a[i + 1] + 1;
a[i + 2] = a[i + 2] + 1;
a[i + 3] = a[i + 3] + 1;
}
Problematika (ista kao i ranije): Sabiranje ne može da se izvrši dok ne pristignu podaci iz memorije (ne koristi se mogućnost paralelnog rada memorijskog kontrolera i aritmetičko logičke jedinice)
15 ns
5 ns
5 ns
5 ns
Ukupno vreme:
250 * (15ns + 5ns + 5ns + 5ns) = 7.500ns

## Slide 70: Zadatak 6
for ( int i = 0; i < 9; ++i )
prefetch ( &a[4 * i] );
for ( int i = 0; i < 964; i += 4 ) {
prefetch ( &a[i + 36] );
a[i + 0] = a[i + 0] + 1;
a[i + 1] = a[i + 1] + 1;
a[i + 2] = a[i + 2] + 1;
a[i + 3] = a[i + 3] + 1;
}
for ( int i = 964; i < 1000; ++i )
a[i] = a[i] + 1;
Uzeti da u blok keš memorije stanu četiri podatka, kao i da je početak niza (prvi element niza) poravnat tako da prva četiri elementa niza staju u tačno jedan blok. Izračunati potrebno vreme za izvršavanje optimizovanog programa sa korišćenjem ranije učitanih elemenata u keš memoriju.
“Uvod”
“Razrada”
“Zaključak”
1ns
5 ns
Ukupno vreme: 9 * 1ns + 241 * (1ns + 4 * 5ns) + 36 * 5ns = 5.250ns
4 * 5ns
1ns

## Slide 71: Zadatak 7
Korišćenjem instrukcije prefetch napisati efikasan algoritam binarne pretrage.
Program prevesti korišćenje gcc prevodioca.
  Za korišćenje instrukcije prefetch koristiti makro: __builtin_prefetch Dokumentacija: __builtin_prefetch

## Slide 72: Zadatak 7
void __builtin_prefetch(const void *addr, ...);
addr – adresa na kojoj se nalazi podatak koji treba da bude keširan
… - opcioni parametri:
int rw – moguće vrednosti: 0; 1;
0 – podatak pretežno namenjen za čitanje
1 – podatak pretežno namenjen za pisanje
int locality – moguće vrednosti: 0; 1; 2; 3;
0 – slabo korišćen podatak (podatak se ne čuva dugo u keš memoriji)
…
3 – često korišćen podataka (podatak se čuva dugo u keš memoriji)
Prevodilac bira (u zavisnosti od arhitekture) u kojem nivou keš memorije će čuvati podatke (L1, L2 ili L3)

## Slide 73: Zadatak 7
void __builtin_prefetch(const void *addr, ...);
Na X86 athitekturi:
https://www.felixcloutier.com/x86/prefetchh
Opcode | Instruction | Op/En | 64-Bit Mode | Compat/Leg Mode | Description
0F 18 /1 | PREFETCHT0 m8 | M | Valid | Valid | Move data from m8 closer to the processor using T0 hint.
0F 18 /2 | PREFETCHT1 m8 | M | Valid | Valid | Move data from m8 closer to the processor using T1 hint.
0F 18 /3 | PREFETCHT2 m8 | M | Valid | Valid | Move data from m8 closer to the processor using T2 hint.
0F 18 /0 | PREFETCHNTA m8 | M | Valid | Valid | Move data from m8 closer to the processor using NTA hint.

## Slide 74: Zadatak 7
void __builtin_prefetch(const void *addr, ...);
Na X86 arhitekturi:
https://www.felixcloutier.com/x86/prefetchh
T0 (temporal data)—prefetch data into all levels of the cache hierarchy.
T1 (temporal data with respect to first level cache misses)—prefetch data into level 2 cache and higher.
T2 (temporal data with respect to second level cache misses)—prefetch data into level 3 cache and higher, or an implementation-specific choice.
NTA (non-temporal data with respect to all cache levels)—prefetch data into non-temporal cache structure and into a location close to the processor, minimizing cache pollution.

## Slide 75: Задатак 7
INTEL: Intel® 64 and IA-32 Architectures Optimization Reference Manual

## Slide 76: Zadatak 8
U procesoru se nalazi keš memorija sa direktnim preslikavanjem veličine 8KiB. Veličina bloka keš memorije je 16B. Dat je sledeći kod sa elementima nizova a koji su veličine 32 bita. Pretpostaviti da nizovi a i index na početku nisu učitani u keš memoriju.
register int sum;
for ( register int i = 0; i < 1024; ++i )
sum += a[index[i]];
Potrebno je optimizovati dati kod transformacijom i ubacivanjem instrukcije prefetch na odgovarajućim mestima tako da ne postoji ni jedan promašaj u keš memoriji. Pretpostaviti da rezultat instrukcije prefetch je vidljiv nakon 5 iteracija računanja sume ili izvršavanja instrukcije prefetch.

## Slide 77: Zadatak 8
for ( int i = 0; i < 5; ++i )
prefetch ( &index[i] );
for ( int i = 0; i < 5; ++i ) {
prefetch ( &index[i + 5] );
prefetch ( &a[index[i]] );
}
for ( int i = 0; i < 1014; ++i ) {
prefetch ( &index[i + 10] );
prefetch ( &a[index[i + 5]] );
sum += a[index[i]];
}
for ( int i = 1014; i < 1019; ++i ) {
prefetch ( &a[index[i + 5]] );
sum += a[index[i]];
}
for ( int i = 1019; i < 1024; ++i )
sum += a[index[i]];

## Slide 78: Zadatak 9 – za samostalni rad
Dat je sledeći kod sa elementima niza a koji su veličine 32 bita. Pretpostaviti da nizovi a i b na početku nisu učitan u keš memoriju.
for ( register int i = 0; i < 3; ++i )
for ( register int j = 0; j < 100; ++j )
a[i][j] = b[j][0] * b[j + 1][0];
Potrebno je optimizovati dati kod transformacijom i ubacivanjem instrukcije prefetch na odgovarajućim mestima tako da se maksimalno smanji broj promašaja u keš memoriji. Težiti da se koristi što manje prostora u keš memoriji. Memorijski kontroler i aritmetičko logička jedinica procesora imaju mogućnost rada u paraleli.

## Slide 79: Zadatak 9 – za samostalni rad
Pretpostaviti da je rezultat instrukcije prefetch vidljiv nakon 10ns (od početka čitanja instrukcije) dok se sama instrukcija izvrši za 1ns. Za računanje elementa a[i][j] (a[i][j] = b[j][0] * b[j + 1][0]) potrebno je 25ns ako se b[j][0] i b[j + 1][0] nalaze u keš memoriji ili 55ns ako se ne nalaze u keš memoriji. Smatrati da se instrukcije za kontrolu petlje dovoljno brzo izvrše u odnosu na ostale instrukcije tako da one ne utiču bitno na performanse.
Uzeti da u blok keš memorije stane maksimalno jedan podatak.
  Izračunati potrebno vreme za izvršavanje neoptimizovanog programa (bez prefetch instrukcija)
  Izračunati potrebno vreme za izvršavanje optimizovanog programa
Uzeti da u blok keš memorije stanu četiri podatka, kao i da je početak niza (prvi element niza) poravnat tako da prva četiri elementa niza staju u tačno jedan blok.
  Izračunati potrebno vreme za izvršavanje neoptimizovanog programa (bez prefetch instrukcija) sa korišćenjem ranije učitanih elemenata u keš memoriju
  Izračunati potrebno vreme za izvršavanje optimizovanog programa sa korišćenjem ranije učitanih elemenata u keš memoriju

## Slide 80: Zadatak 10 – za samostalni rad
Написати у језику C функцију int fun ( int** x, int n ) која сабира све елементе квадратне матрице x са NxN елемената. Елементи матрице су величине 32 бита, a кеш линија је величине 64B. Искористи на правом месту prefetch инструкције.

## Slide 81: Zadatak 10 – za samostalni rad
int fun ( int** x, int n ) {
int sum = 0;
for ( int i = 0; i < n; ++i ) {
__builtin_prefetch ( &x[i][0], 0, 1 );
for ( int j = 0; j < n - 16; j += 16 ) {
__builtin_prefetch ( &x[i][j + 16], 0, 1 );
for ( int k = i; k < j + 16; ++k )
sum += x[i][k];
}
while ( j < n )
sum += x[i][j++];
}
return sum;
}