- Format upravljackog registra kontrolera periferije je sledeci: bit 7 je Start, bit 4 je Enable, a bit 0 je I/O# (1-ulaz, 0-izlaz). Bit 0 statusnog registra je Ready bit. U kom stanju se nalazi kontroler periferije ako su CR=91h SR=00h?

  - ceka na upis sledeceg podatka od periferijske jedinice

  - ceka da procesor procita podatak iz DR

  - ceka na upis sledeceg podatka od procesora

  - ceka da periferijska jedinica procita podatak iz DR

- Format upravljackog registra kontrolera periferije je sledeci: bit 4 je Start, bit 5 je Enable, a bit 0 je I/O# (1-ulaz, 0-izlaz).  Prenos podataka iz memorije na periferiju, koriscenjem mehanizma prekida zadaje se upisom koje vrednosti u CR?

  - 30h

  - 11h

  - 21h

  - 01h

- Ukoliko se vrsi prenos 200 bajtova sa periferije u memoriju u sistemu bez DMA kontrolera koliko ce puta biti generisan zahtev za prekidom ukoliko je adresiranje na nivou 16 bitne reci. Format upravljackog registra kontrolera periferije je sledeci: bit 0 je Enable bit, bit 5 je Start bit, a bit 4 je I/O# (1-ulaz, 0-izlaz) a njegov sadrzaj 30h.

- 0

- 1

- 100

- 200