## Slide 1: Ostale teme za superskalare i chip multiprocesore

## Slide 2: Ubacivanje instrukcija u prozor
In order, pa to radi programski brojač, ako se nije skočilo
Skakanje – na osnovu predikcije!
Širina reči instrukcijskog keša danas – 128 do 192 bita – tipično nekoliko instrukcija
U slučaju da je RISC, tada su cele instrukcije u reči (bloku)
Ako je CISC tada ne moraju instrukcije na početku i na kraju široke reči da budu cele!!!
Moramo da znamo granice instrukcija, a to se može uraditi tek nakon bar delimičnog dekodovanja!!

## Slide 3: Šta se ubacuje po ciklusu u prozor - RISC
Pravila:
1. Ako je PC pokazao na početak bloka i nema skokova, učitavaju se dalje sve instrukcije iz bloka i šalju na paralelno dekodovanje
2. Ako je PC pokazao početak bloka, a u bloku je 1 instrukcija skoka => ako je predikcija da nema skoka učitavaju se sve instrukcije, a ako je predikcija da ima, učitavaju se sve instrukcije do instrukcije skoka i instrukcija skoka, a ostale ne ulaze u prozor
3. Ako je doskakanje negde u sredinu bloka, ne učitava se deo do tačke uskakanja, a za ostatak važi 2., ali od tačke uskakanja

## Slide 4: Dva skoka u bloku?
Kompajler može da pravi razmak između instrukcija skoka (selidbe operacija) od najmanje onoliko instrukcija koliko ih ima u bloku
Limit – zbog jedne predikcije po ciklusu, maksimalni instrukcijski paralelizam je 6-9 instrukcija po ciklusu! (Samo DoAll traže više)
Eksperimenti sa prediktorima koji rade dve predikcije po ciklusu

## Slide 5: Šta raditi sa CISC?
Lepiti delove instrukcija iz susednih blokova, jer zauzimaju 1-17 bajta!
Raditi paralelno određivanje granica instrukcija u blokovima
Kako to uraditi? Prediktor nam dozvoljava da se zalećemo i da radimo prefetching i delimično dekodovanje većeg broja reči instrukcijskog keša u kompleksni FIFO (in order issue) zbog paralelnog određivanja granica instrukcija
Radimo prefetching većeg broja bazičnih blokova na dinamičkom tragu još pre instrukcijskog prozora!!!

## Slide 6: Posledice dohvatanja većeg broja bazičnih blokova
Potreban je trace multiportni cache za pamćenje dinamičkog traga unapred
Multiportni, jer se paralelno čita na više dekodera da bi se dobile mikrooperacije
to dodaje protočne stepene i povećava kaznu zbog greške u predikciji – nije previše značajno
Imamo ograničenje u propusnosti zbog grananja

## Slide 7: Predobrada za instrukcijski prozor
Rešenje: dohvatati reči sa instrukcijama unapred nekoliko bazičnih blokova i obezbediti brže određivanje granica instrukcija nego što će se na kraju ubacivati u prozor – Intel 50% više
Sve se to radi u pipeline-u: prediktor određuje šta se ubacuje, u pipeline-u se određuju granice instrukcija i zatim radi dekodovanje, a na kraju postoji i queue mikroinstrukcija koje se tek onda ubacuju u ROB, odnosno instrukcijski prozor (ugrađenu dataflow mašinu)

## Slide 8: Trace Cache
Ključna ideja: Pakovati više nesusednih bazičnih blokova u jednu susednu keš reč
BR
BR
BR
Jedno dohvatanje je dohvatanje više bazičnih blokova – gube se granice bazičnih blokova
Trace cache indeksira na osnovu startne adrese i sledećih n predikcija grananja
Korišćeno od Pentium 4 procesora za čuvanje dekodovanih mikrooperacija
BR
BR
BR

## Slide 9: Trace Cache za Haswell
Otkrivanje granica instrukcija
Trace cache

## Slide 10: Zavisnosti po podacima preko memorije
Prave zavisnosti, antizavisnosti i izlazne zavisnosti, jer nema dinamičkog preimenovanja za memoriju
Store instrukcije treba po originalnom redosledu izvršavati i tek kada su in order (commit) – mali ROB za store, pa zbog redosleda nema izlaznih zavisnosti
Antizavisnosti praktično ne mogu nastati, ako postoji load buffer (load nije zavisan po podacima iz registara, pa kreće odmah u izvršavanje ako nema pravih zavisnosti preko memorije)
Ali tada imamo store – load – store problem

## Slide 11: Load-Store redovi
Zavisnosti preko memorije bi mogli da značajno ograniče performanse, zbog velike dužine pipelina za Load i Store, upisa tek kada je commit Store instrukcije i sporosti memorije
Mora se ugraditi kompleksna load-store reordering tehnika da se smanji efektivno kašnjenje memorije dozvoljavanjem spekulativnih load-a
Zašto su spekulativni? – ne znamo da li neka ranija store instrukcija ne menja sadržaj lokacije, jer može još da se izračunava adresa

## Slide 12: Spekulativni Store Buffer
Ne sme se menjati sadržaj memorije dok store instrukcija nije komitovana. Zato spekulativni store buffer čuva podatke spekulativnih store podataka
Tokom dekodovanja se redom zauzimaju ulazi (lokacije) po programskom redosledu
Store operacija se deli na “store address” i “store data” mikro-operacije - “Store address” izvršavanje upisuje tag, a “Store data” izvršavanje upisuje podatke
Store se komituje kada se podaci i adresa za najstariji store upišu i instrukcija je komitovana (ROB):
  Ukloni se 1 za spekulativni bit S i komitovani podaci se upisuju u cache
Moguć store abort reset valid bita V
Data
Tags
Store Commit Path
Speculative Store Buffer
L1 Data Cache
Tag
Data
S
V
Tag
Data
S
V
Tag
Data
S
V
Tag
Data
S
V
Store Address
Store Data

## Slide 13: Load bypass iz spekulativnog store buffera
Ako i store buffer i cache imaju podatak, koji uzeti?
  Spekulativni store buffer
Ako je dva puta ista adresa u store bufferu, koji upis uraditi?
  Najnoviji store (jer je podatak ranije store operacije pokupljen iz spekulativnog store buffer-a)
Data
Load Address
Tags
Speculative Store Buffer
L1 Data Cache
Load Data
Tag
Data
S
V
Tag
Data
S
V
Tag
Data
S
V
Tag
Data
S
V
Tag
Data
S
V
Tag
Data
S
V

## Slide 14: Memorijske zavisnosti
sd x1, (x2)
ld x3, (x4)
Kada se može raditi load?

## Slide 15: In-Order Memory Queue
Sve Load i Store operacije moraju po programskom redosledu
=> Load i Store ne mogu da napuste ROB dok sve prethodne Load i Store operacije ne završe izvršavanje
Load i Store mogu spekulativno u odnosu na ostale instrukcije

## Slide 16: Konzervativno O-o-O Load Izvršavanje
sd x1, (x2)
ld x3, (x4)
Može load pre store-a ako se za adrese zna da je x4 != x2
Svaka load adresa se poredi sa adresama svih prethodno nekomitovanih store operacija
Ne raditi load, ako je bilo koja od prethodnih adresa store-a nepoznata

## Slide 17: Adresna Spekulacija
sd x1, (x2)
ld x3, (x4)
Pretpostavimo da je x4 != x2
Izvrši se load pre nego što je poznata store adresa
Moraju se čuvati sve nekomitovane load/store adrese u programskom redosledu
Ako se dogodi da je x4==x2, obustavi load i sve prateće instrukcije (load exception)
=> Velika kazna za grešku zbog netačne pretpostavke o različitosti adresa

## Slide 18: Load – Store kod Haswell
Tri jedinice adresnih generatora
4 porta za memoriju u instrukcijskom prozoru!!!

## Slide 19: Haswell prozor, registri i FJ
Vektorski registri AVX i vektorske ALU

## Slide 20: Multithreading i Multicore

## Slide 21: Šta razmatramo kod Multithreading-a
Pregled Threading Algoritama
Hyper-Threading Koncepti
Hyper-Threading Arhitektura
Prednosti i mane

## Slide 22: Threading Algoritmi
Time-slicing
  Procesor se prebacuje između niti u fiksnim vremenskim intervalima.
  Visoka cena, naročito ako je jedan od procesa u stanju čekanja. Fine grain
Switch-on-event
  Niti se menjaju u slučaju da se događa bilo koje čekanje u niti koji se izvršava
  Ako se čekaju podaci sa sporog izvora, CPU se predaje nekom od drugih procesa (ne OS). Coarse grain

## Slide 23: Threading Algoritmi (2)
Multiprocesiranje
  Ukupan posao se distribuira na više procesora
  Značajan dodatni trošak
Simultaneous Multi-Threading (SMT)
  Više niti se izvršavaju na jednom procesoru bez izmene konteksta
  Osnova za Intelovu Hyper-Threading tehnologiju.

## Slide 24: Hyper-Threading Concept
U svakom trenutku u vremenu, samo deo procesorskih resursa se koristi za izvršavanje programskog kôda niti
Neiskorišćeni resursi mogu biti istovremeno iskorišćeni za paralelno izvršavanje druge niti/aplikacije
Kod servera ili klijentskih računara često postoji puno niti, pa je veoma korisno

## Slide 25: Quick Recall: Many Resources IDLE!
From: Tullsen, Eggers, and Levy,
“Simultaneous Multithreading: Maximizing On-chip Parallelism, ISCA 1995.
For an 8-way superscalar.

## Slide 27
    Superskalarni procesor bez multithreading-a
    Superskalarni procesor sa coarse-grain multithreading-om
    Superskalarni procesor sa fine-grain multithreading-om
    Superskalarni procesor sa simultaneous multithreading-om (SMT)
(a)
(b)
(c)
(d)

## Slide 28: Simultaneous Multithreading (SMT)
Primer: novi Intel procesori sa “Hyperthreading”- om
Osnovna ideja: Iskoristiti instrukcijski nivo paralelizma nad više niti istovremeno; tj. pretvoriti paralelizam na nivou niti u dodatni instrukcijski nivo paralelizma
Iskoristiti sledeće osobine modernih procesora:
Više funkcionalnih jedinica, pa postoji znatan višak FJ u odnosu na prosečne potrebe jedne niti
Preimenovanje registara i dinamičko raspoređivanje (ugrađena data flow mašina) - Više instrukcija iz više nezavisnih niti mogu da koegzistiraju i da se istovremeno izvršavaju, uz veći ukupni paralelizam dva smanjena nepovezana dinamička DDG!

## Slide 29: Hyper-Threading Arhitektura
Prvo se pojavila kod Intel Xeon MP procesora
Stvara iluziju kojom se jedan fizički procesor javlja kao više (2) logička procesora
Svaki logički procesor ima kopiju arhitekturalnog stanja
Logički procesore dele jedan zajednički skup fizičkih resursa za izvršavanje

## Slide 30: Hyper-Threading Arhitekture
Operativni sistemi i korisnički konkurentni programi mogu da rasporede procese ili niti na logičke procesore kao da se raspoređuju na multiprocesorski sistem sa istim brojem fizičkih procesora
Kako logički procesori mogu da koriste deljene resurse:
  Cache, izvršne jedinice, Prediktore grananja, kontrolnu logiku, OoO logiku, magistrale, fizičke registre, ...

## Slide 31: Power 5 dataflow ...
Zašto samo dve niti?
  Sa 4, neki od deljenih resursa (fizički registri, cache, memorijski propusni opseg) bi postao usko grlo
Cena:
  Power5 jezgro je oko 24% veći od Power4 jezgra zbog podrške za simultani multithreading

## Slide 32: Prednosti
Kod nekih procesora je dodatna površina na čipu oko 5%
Nema gubitka performansi ako je samo jedna nit aktivna, a poboljšane performanse sa dve niti (dva manja nepovezana DDG niti istovremeno)
Bolje iskorišćenje resursa

## Slide 33: Mane
Da se iskoristi, mora da bude konkurentni program
  Niti nisu determinističke i mora pažljivi dizajn aplikacije
  Niti imaju dodatnu kontrolnu logiku
Konflikti deljenih resursa – cache i memorija pre svega
Ukupni dobitak je mali, ali će rasti sa veličinama instrukcijskog prozora!

## Slide 34: Multicore
Multiprocesori na čipu
UMA multiprocesori (symmetric multiprocessing)

## Slide 35: Osnovna Shared Memory Arhitektura
Procesori svi povezani na veliku deljenu memoriju
  Gde su cache memorije?
Koja su ograničenja, kako su napravljeni, limiti, programiranje?
P1
interconnect
memory
P2
Pn

## Slide 36: Kako i gde Cache???
Za visoke performanse sa deljenom memorijom: koristi cache-eve!
  Svaki procesor ima jedan ili više svojih cache-eva
  Stavi podatke iz memorije u cache
  Writeback cache: nemoj slati sve podatke preko bus-a u memoriju
Cache-evi smanjuju srednje kašnjenje memorijskog sistema
  Automatska replikacija bliže procesoru
  Važnije za multiprocesor nego za jedan procesor: veća su kašnjenja
Normalan uniprocesorski mehanizam za dohvatanje podataka
Problem: Koherencija Cache-eva!
I/O devices
Mem
P
1
$
$
P
n
Bus

## Slide 37: Primer problema koherencije Cache-a
I/O devices
Memory
P
1
$
$
$
P
2
P
3
5
u
= ?
4
u
= ?
u
:5
1
u
:5
2
u
:5
3
u
= 7
Processori mogu da vide različite vrednosti u nakon događaja 3
Sa write back cache-evima, vrednost upisana u memoriju zavisi od toga koji cache i kada da upiše u memoriju
Kako ovo popraviti na bus-u: Coherence Protocol
  Upotrebiti bus da emituje (broadcast) upise ili invalidacije
  Jednostavni protokoli zasnovani na braodcast-u na bus-u
  Bus može do 32- 64 processora (max)

## Slide 38: Ograničenja Bus-Based Shared Memory
I/O
MEM
MEM
° ° °
PROC
cache
PROC
cache
° ° °
Assume:
1 GHz processor w/o cache
=> 4 GB/s inst BW per processor (32-bit)
=> 1.2 GB/s data BW at 30% load-store
Suppose 98% inst hit rate and 95% data hit rate
=> 80 MB/s inst BW per processor
=> 60 MB/s data BW per processor
140 MB/s combined BW
Assuming 1 GB/s bus bandwidth
\ 8 processors will saturate bus
5.2 GB/s
140 MB/s
Notes: Original slide noted 16byte cache line, but I didn’t use that in this calculation
Actual bw requirements would be higher if we take this into account
Earlier slide assumed caches were shared too, so had higher BW requirements shared part

## Slide 40
Cache Organizacija za Multi-core
L1 cache je uvek privatan za core
L2 cache može biti privatan ili deljeni
Prednosti deljenog L2 cache-a:
  efikasna dinamička alokacija prostora za svaki core
  Podaci deljeni od strane više core-ova se ne repliciraju
Prednosti privatnog L2 cache-a:
  brzi pristup privatnom L2 – dobro za male programe
  privatan je bus do privatnog L2  manje sačekivanja

## Slide 41: Podsetnik: SMT (Simultaneous Multi Threading)
SMT vs. CMP

## Slide 42: A Single Chip Multiprocessor
Superscalar (SS)
SMT
CMP

## Slide 43: Superskalar i SMT vs. CMP
Zašto Core-ovi: Problemi hardverskog projektovanja (za SS i SMT):
Površina čipa raste kvadratno sa kompleksnošću core-a
  Broj registara O(Instruction window size)
  Broj registarskih portova - O(broj izdatih instrukcija po ciklusu)
  CMP rešava problem (~ linearna zavisnost od ukupno izdatih instrukcija)
Sporiji takt
  Produžavaju se žice zbog puno MUX
  Veliki bufferi, redovi i registarski file-ovi
  Da bi stalo na IK, smanjuje se ILP, skraćuje Pipeline, pa Branch mispredication kazne su manje
  CMP brži takt, manji, oslanja se više na kompiler i na load balancing
Kompleksni dizajn i verifikacija

## Slide 44: Budućnost
TLP (Thread Level Paralelizam) i PLP (Process Level Paralelizam) postaju neminovnost u budućnosti i favorizuju CMP i SMT na procesorima.
Kako iskoristiti - KDP, ali se mora obezbediti i balansiranje opterećenja procesora
SMT (Hyperthreading) se adaptira na broj procesa i dinamički – hardverski i transparentno deli procesorske resurse prema zahtevima 2 procesa.
Kada nema multiprocesnog rada, superskalari i SMT procesori su bolji od jednostavnih procesora u CMP
Kompajleri i dalje igraju veliku ulogu – prevode tako da kod u instrukcijskom prozoru u svakom trenutku bude što paralelniji, ali ograničenje je nepoznavanje svih zavisnosti u vreme prevođenja

## Slide 45: SMT Dual-core: sve četiri niti mogu da se izvršavaju konkurentno
BTB and I-TLB
Decoder
Trace Cache
Rename/Alloc
Uop queues
Schedulers
Integer
Floating Point
L1 D-Cache D-TLB
uCode ROM
BTB
L2 Cache and Control
Bus
BTB and I-TLB
Decoder
Trace Cache
Rename/Alloc
Uop queues
Schedulers
Integer
Floating Point
L1 D-Cache D-TLB
uCode ROM
BTB
L2 Cache and Control
Bus
Thread 1
Thread 3
Thread 2
Thread 4

## Slide 46: I7 - 4770
4 Haswell core-a
8 thread-ova (2 po core-u)
Niz vektorskih instrukcija
Multiply-Add
Enkripcija i digitalno potpisivanje u hardveru postaju deo instrukcijskog seta
Grafičke funkcije visokog nivoa kao instrukcije – iako ima zaseban grafički procesor