## Slide 1: VLIW i EPIC mašine

## Slide 2: VLIW/EPIC Architectures
Very Long Instruction Word (VLIW)
  Procesor inicira više operacija po ciklusu – npr. Instrukcija ima 4 operacije
  Kompletno je specificirano u vreme prevođenja koje operacije ulaze u instrukciju
Explicitly Parallel Instruction Computing (EPIC)
  VLIW + Nove osobine
    Predikacija (predikatsko izvršavanje, rotirajući registri, spekulativnost, ...
r1 = L r4 r2 = Add r1,M f1 = Mul f1,f2 r5 = Add r5,4

## Slide 3: Podrška za spekulativnost po kontroli u vreme prevođenja
Spekulativnost po kontroli u vreme prevođenja – izvršavanje operacija koje u originalnom kôdu možda ne bi bile izvršavane. Možda, zbog ishoda grananja u vreme izvršavanja.
Generalno se javlja zbog pomeranja kôda naviše preko uslovnih grananja.
Transformacija je moguća ako se efekat spekulativne instrukcije može ignorisati ili se može uraditi nešto da se anulira njen efekat ako je tok izvršavanja bio kroz drugu granu (preimenovanje, kompenzacione operacije).
A izuzeci (exceptions)?

## Slide 4: Spekulativne operacije - izuzeci
Prevodilac obeležava spekulativne instrukcije, npr. sa E dodatim na naziv operacije.
npr. DIVE ADDE
Ako se desi izuzetak tokom spekulativne operacije, ne podiže se izuzetak, već se samo setuje dodatni bit za spekulativni izuzetak u registru rezultata, da zabeleži taj spekulativni izuzetak.
Bit za spekulativni izuzetak se jednostavno propagira od strane spekulativnih instrukcija (argument sa setovanim bitom => rezultat)
Kada instrukcija koja nije spekulativna pristupi registru sa postavljenim (setovanim) bitom, tek tada se podiže izuzetak.

## Slide 5: Spekulativna Operacija primer
Optimizacija zahteva selidbu operacije preko grananja:
  Ako se desi deljenje sa 0, izuzetak se podiže na mestu operacije ADD, gde je v1 operand (propagacija exception bita)
. . . v1 = DIV v1,v2 v3 = ADD v1,5 . . .
. . .
. . .
. . . v3 = ADD v1,5 . . .
. . .
v1 = DIVE v1,v2
. . .
. . .

## Slide 6: Preciznost izuzetka
Mesto generisanja izuzetka je bazični blok iz koga je izvučena spekulativna operacija ili bazični blok posle tog bazičnog bloka, ali veoma blizu, na dinamičkom tragu.
Izuzetak nije precizan, na nivou operacije, ali je uvek generisan, ako je bilo neophodno da se generiše, a nikada, kada nije potrebno da se generiše.
Nepreciznost otežava obradu prekida

## Slide 7: Predikacija sa jednim bitom
Za većinu operacija se može uraditi predikacija
  Mogu da imaju dodatni operand koji je jednobitni predikatski registar.
    r2 = ADD r1,r3 if p2
  Ako predikatski registar sadrži 0, operacija se ne izvršava
  Vrednosti predikatskih registara se tipično postavljaju sa “compare-to-predicate” operacijama
  p1 = CMPP<= r4,r5

## Slide 8: Upotreba Predikacije
Predikacija – najjednostvavnija forma:
  if-konverzija
Podrška pomeranju kôda – selidbama operacija preko IF.
  npr. Hiperblokovi (hyperblocks)
Sa kompleksnijim compare-to-predicate operacijama, dobija se redukcija visine kontrolnih zavisnosti

## Slide 9: If-konverzija
If-konverzija zamenjuje uslovne skokove sa operacijama sa predikatom, a primer je kôd za:
if (a < b) c = a; else c = b; if (d < e) f = d; else f = e;
se može predstaviti sa dve EPIC instrukcije:
P1 = CMPP.< a,b
P2 = CMPP.>= a,b
P3 = CMPP.< d,e
P4 = CMPP.>= d,e
c = a if p1
c = b if p2
f = d if p3
f = e if p4

## Slide 10: Compare-to-predicate instrukcije
Na prethodnom slajdu su bila dva para gotovo identičnih instrukcija koje samo računaju komplemente
  Obezbeđuju se simultano dva izlaza CMPP instrukcije
  p1,p2 = CMPP.W.<.UN.UC r1,r2
  U označava bezuslovno, N znači normalno, a C označava komplement
  Postoje i druge opcije (npr. or, and)

## Slide 11: If-konverzija, ponovo
Sada samo dve dvoizlazne CMPP instrukcije i generisani kôd za:
if (a < b) c = a; else c = b; if (d < e) f = d; else f = e;m
može da bude:
p1,p2 = CMPP.W.<.UN.UC a,b
p3,p4 = CMPP.W.<.UN.UC d,e
c = a if p1
c = b if p2
f = d if p3
f = e if p4
Samo dve CMPP instrukcije su sada neophodne

## Slide 12: Formiranje Hiperblokova
If-konverzija se koristi za pravljenje većih blokova operacija od običnih bazičnih blokova
  Radi se selidba preko spoja na gore za cele bazične blokove (tail duplication), da bi se uklonili spojevi u sredini hiperbloka
  if-konverzija se sprovodi nakon toga
  Veći blokovi pružaju veći paralelizam!
Bazični Blokovi
Selidba preko spoja
na gore
If-konverzija da se
formira hiperblok
}
Operacije sa
predikacijom

## Slide 13: EPIC Memorijska Hijerarhija
Može da bude vidljiva za kompajler.
  Kod store instrukcija, kompajler može da specificira u koji cache podaci treba da se smeste.
  Kod load instrukcija, kompajler može da specificira u kom cache-u se podaci nalaze i u koji cache podaci treba da budu smešteni.
Ovim je podržano statičko raspoređivanje load/store operacija sa očekivanjem da su pretpostavljena kašnjenja tada tačno određena.

## Slide 14: Memorijska Hijerarhija
Data prefetch cache
CPU/regs
First-level cache
Second-level cache
Main Memory
C1
C2
C3
V1
data-prefetch cache
Nezavistan od cache prvog nivoa
Koristi se za pamćenje veće količine podataka koja može da spreči prevelike interakcije u memorijskoj hijerarhiji
Ne zahteva mehanizme zamene u cache-u

## Slide 15: Load/Store Instrukcije
Load Instruction: r1 = L.W.C2.V1 r2
Store Instruction: S.W.C1 r2,r3
Izvorišni cache se mora korektno definisati.
Odredišni Cache
Source Cache
Registar sa
adresom operanda
Adresa u memoriji
Odredišni Cache
Vrednost koja se pamti

## Slide 16: Run-time Memory Disambiguation
Zbog velikog kašnjenja kod load-a, ovo je željena optimizacija:
Međutim, ovo nije validno ako load i store referenciraju istu lokaciju, tj. r2 i r3 sadrže istu adresu. Ovo važi kada se u vreme prevođenja ne može odrediti da li su iste adrese.
Može se obezbediti run-time memory disambiguation, odnosno određivanje da li postoji zavisnost u vreme izvršavanja.
. . . S r3, 4 r1 = L r2
r1 = ADD r1,7
r1 = L r2
. . . S r3, 4 r1 = ADD r1,7

## Slide 17: Run-time Memory Disambiguation (2)
Dve specijalne instrukcije u zamenu za jednu load instruction:
  r1 = LDS r2 ; spekulativni load
  Započinje load kao normalnu operaciju i pamti vrednost u posebno mesto (tabelu) za pamćenje vrednosti iz memorijske lokacije
  r1 = LDV r2 ; load verify
Proverava da li je možda bilo pamćenja u tu lokaciju od kada je LDS započeta.
Ako se to dogodilo, koči se pipeline i novi load se izdaje. U suprotnom je ekvivalentno sa no-op (pogodili smo u spekulaciji).

## Slide 18: Run-time Memory Disambiguation (cont)
Finalno, prethodna optimizacija postaje
. . . S r3, 4 r1 = L r2
r1 = ADD r1,7
r1 = LDS r2
. . . S r3, 4 r1 = LDV r2 r1 = ADD r1,7

## Slide 19: Zaključci
Moderne VLIW/EPIC arhitekture pružaju široku paletu mogućnosti i zahtevaju veoma sofisticirane optimizacije
Predikacija je moćna osobina ovih mašina
Dinamičko memorijsko adresiranje ne mora da sprečava optimizaciju (paralelizaciju) zahvaljujući spekulativnom load-u