## Slide 1
DATAFLOW MAŠINE
doc. dr Maja Vukasović
as. ms Nikola Stanković
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU
PARALELIZAM U ARHITEKTURI RAČUNARA I PROGRAMSKIM PREVODIOCIMA

## Slide 2
  Konvencionalni modeli programa su kontrolom pokretani, jer kontrolna jedinica odredjuje koja se instrukcija naredna izvršava.
    Sekvenca instrukcija je precizno odredjena.
    Kontrola odredjuje narednu instrukciju pomoću programskog brojača/registra (instruction pointer).
    Ako nema skoka, naredna instrukcija po adresi u memoriji se sledeća izvršava.
    Ako ima skoka, programom je definisano kako se odredjuje adresa naredne instrukcije (adresa skoka).
Control flow mašine

## Slide 3
  Uvodjenje zavisnosti po podacima:
    Odredjivanje operacija spremnih za izvršavanje.
    Operacije koje nisu zavisne od operacija koje još nisu završene.
    Operacije koje nisu spremne čekaju da budu izračunati svi ulazi zbog kojih one nisu spremne.
  Razvoj dataflow mašina (podacima pokretane mašine).
Dataflow mašine

## Slide 4
Princip rada dataflow mašina ( 1 )
Operacija prelazi u skup spremnih operacija u hardveru
Ako ima slobodnih izvršnih jedinica, operacija se odmah izvršava
Nakon izvršavanja, prosledjuje se rezultat ili flag do svih operacija
koje taj rezultat ili flag čekaju
Ažuriranje skupa
data-ready operacija

## Slide 5
  Operacije se pokreću jer su svi argumenti dostupni, a ne na osnovu programskog brojača.
  Redosled operacija je od značaja samo za referenciranje operacije, a ne za tok izvršavanja.
  Umesto programskog brojača, grafovi zavisnosti po podacima i kontroli se prilagodjavaju u oblik pogodan za dataflow.
    Efikasno ažuriranje vrednosti i statusa argumenata i operacija.
Princip rada dataflow mašina ( 2 )

## Slide 6
  Lako generisanje grafa zavisnosti po podacima.
  Eliminacija izlaznih i antizavisnosti:
    SSA forma
    Lakše se postiže programskim jezicima za funkcionalno programiranje.
  Izbegavaju se pokazivači kako bi se u vreme prevodjenja lakše odredilo da li postoje zavisnosti po podacima.
  Primeri:
    VAL (Value-Oriented Algorithmic Language)
    Id (Irvine Dataflow)
    Lucid
Programski jezici pogodni za dataflow

## Slide 7
  Data Dependency Graph (DDG) formira se u vreme prevodjenja.
  Kojim operacijama treba proslediti izračunati rezultat?
  Pretraživanje grafa u vreme izvršavanja je sporo.
  Potrebno je operacijama dodeliti informaciju kome prosledjuju rezultat.
  Jedinstvena identifikacija operacija:
    Adresa u memoriji na kojoj se nalazi torka koja opisuje operaciju.
Graf zavisnosti po podacima

## Slide 8
  Prvo su se pojavile statičke dataflow mašine.
  Kako DDG pretočiti u torke koje opisuju operacije?
  Referenciranje svih operacija koje su zavisne od neke operacije.
Statičke dataflow mašine

## Slide 9
  Za predstavljanje bazičnih blokova koriste se isključivo primitivne operacije (čvorovi grafa).
  Ne odnose se na kontrolne zavisnosti.
  Grane grafa – zavisnosti izmedju operacija.
  Kružići = torke (data tokeni).
    Data-ready vrednosti ulaza čvorova.
    Rezultat operacije koji se dalje prosledjuje.
Primitivne operacije
Dataflow graf za bazični blok koji izračunava a*b+c*d
Data tokeni na ulazu i na izlazu čvora
OPi
OPi
+
*
*
a
b
c
d

## Slide 10
  Izvršavanje operacija je asinhrono.
Dataflow operatori ( 1 )
OPi
OPi
…
…
>
>
100
55
T
Primitivna operacija
Fork
Relacioni operator

## Slide 11
  Izvršavanje operacija je asinhrono.
Dataflow operatori ( 2 )
T
T
F
T
F
Spajanje (merge) – pre
izbacivanja data tokena
Spajanje (merge) – posle
izbacivanja data tokena
T
T
F
T
F
Switch

## Slide 12
Primer transformacije grafa
  Izračunavanje faktorijela:
long fact(n) {
if (n == 0) return 1;
else return n*fact(n-1);
}
Fact(n)
inloop := false; I := n; factor := 1;
WHILE I > 1
factor := factor * I; I := I – 1; inloop := (I > 1);
ENDWHILE
Return Fact := factor;
END Fact;
  Drugi oblik (prilagodjen dataflow notaciji):
Dataflow dijagram

## Slide 13
  Oblik torke:
    Vrednosti argumenata
    Data-ready biti
    Informacija kome se distribuiraju rezultati
Forma operacije za statičke mašine ( 1 )
< op, argL, pL, argD, pD, dest1, L/R1, dest2, L/R2, … >
Operacioni kod
Vrednost levog argumenta
Prisutnost levog argumenta
Vrednost desnog argumenta
Prisutnost desnog argumenta
Operacije kojima se distribuiraju rezultati
Da li je to levi ili desni rezultat operacije koja se distribuira

## Slide 14
  Nepogodno je zbog promenljivog broja destinacija.
Forma operacije za statičke mašine ( 2 )
OpCode | Destination 1 | Destination 2 |  | Operand 1 |  | Operand 2
+ | 3L | 4L |  |  |  | 
* | 3R | 4R |  |  |  | 
- | 5L |  |  |  |  | 
+ | 5R |  |  |  |  | 
* | out |  |  |  |  | 
Presence biti  Ready biti
1
2
3
4
5
a
b
y
x
1
2
3
4
5
+
*7
-
+
*

## Slide 15
  Torke za podatke – data tokeni:
Forma podataka
< ip, p, v >
Adresa torke operacije kojoj je data token poslat
Port
(levi ili desni)
Vrednost

## Slide 16
Konceptualni model statičkih dataflow mašina ( 1 )
Komunikaciona mreža
Operacione jedinice
Paralelno ažuriranje argumenata, p bita, otkrivanje spremnih template-a i popunjavanje instrukcijskog reda novim adresama – update jedinica
Instrukcijski red – adrese spremnih template-a
Memorija sa template-ima aktivnosti – activity store
Paralelna fetch jedinica
Data tokeni
Operacioni paketi

## Slide 17
Konceptualni model statičkih dataflow mašina ( 2 )
  Problemi:
    Delovi koda koji se ponavljaju, petlje i procedure koje se pozivaju.
    DoAll petlje.
    Previše argumenata iz različitih konteksta (iteracija).
    Nekorektno izvršavanje ukoliko se pomešaju argumenti iz različitih originalnih iteracija.
    Problemi sa jedinicom za ažuriranje.
  Prošireni uslov izvršavanja operacije:
    Dostupni svi argumenti.
    Port koji treba da primi token mora biti slobodan (signal potvrde).
  Značajno je smanjen nivo paralelizma.

## Slide 18
Dinamički dataflow
  Razdvajanje operacije od detekcije kada je operacija spremna za izvršavanje.
  Više instanci izvršavanja nad kojima se vrši uparivanje argumenata za iste operacije.
  Dodato je polje frame u data tokenu koje identifikuje iteraciju ili pozivanje.
  Paralelizam je veći, ali je i dalje ograničen.

## Slide 19
  Teži se da jedina ograničenja budu zavisnosti po podacima.
  Otežano je debagovanje.
  Paralelizam je limitiran.
  Kompleksna implementacija dinamičkog dataflow-a i veće memorijsko zauzeće.
  Kombinovanje dobrih osobina dataflow i control flow mašina (paradigmi).
  Ugradjena dataflow mašina.
Prednosti i mane