## Slide 1
TOMASULO ALGORITAM
doc. dr Maja Vukasović
as. ms Nikola Stanković
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU
PARALELIZAM U ARHITEKTURI RAČUNARA I PROGRAMSKIM PREVODIOCIMA

## Slide 2
  Ugradjena dataflow mašina za ograničen broj instrukcija (instrukcijski prozor) u procesoru.
  Eliminisanje antizavisnosti i izlaznih zavisnosti.
  Uloga dataflow mašine – izračunavanjem rezultata neke instrukcije, sve instrukcije koje zavise od nje postaju data-ready za taj argument.
  Rezultat operacije koja je izvršena se mora rasporediti do svih operacija koje čekaju.
  Hardverski se mora odrediti kada su argumenti i operacije data-ready.
  Tomasulo rešenje:
    Emitovanje rezultata preko zajedničkog data bus-a do svih primalaca.
  Minimizacija hardvera i kontrole.
  Instrukcije – primaoci argumenata osluškuju data bus i prepoznaju podatak na osnovu identifikatora.
Tomasulo algoritam

## Slide 3
  Sve instrukcije u instrukcijskom prozoru su povezane na zajednički data bus.
  Šalju se:
    Rezultat operacije
    Identifikator operacije koja emituje rezultat (jedinstven na nivou instrukcijskog prozora)
  Nakon emitovanja rezultata:
    Sve zavisne instrukcije pokupe rezultat
    Instrukcija koja je emitovala rezultat uklanja se iz dinamičkog DDG ugradjene dataflow mašine
Data bus

## Slide 4
  Jedna instrukcija u prozoru – jedna rezervaciona stanica.
  Poredi identifikator instrukcije koja emituje rezultat sa identifikatorom za argument svoje instrukcije koje nisu data-ready.
  Ako je identifikator identičan, pokupi podatak sa data bus-a i zapamti kao odgovarajući argument i postavi argument kao data-ready.
  Kada su svi argumenti data-ready, instrukcija postaje data-ready.
  Kada je instrukcija data-ready, ide na izvršavanje.
  Kada se instrukcija izvrši, šalje svoj rezultat na data bus zajedno sa identifikatorom rezervacione stanice u kojoj se instrukcija nalazi.
  Oslobadja se rezervaciona stanica za novu instrukciju.
  Veličina DDG-a je ograničena brojem rezervacionih stanica.
Rezervacione stanice

## Slide 5
  Na odgovarajućem dinamičkom tragu je.
  Prethodne instrukcije na tragu su ubačene u instrukcijski prozor.
  Postoji slobodna rezervaciona stanica.
  Moguće je ubaciti i paket instrukcija po ciklusu.
Uslov za ulazak nove operacije u instrukcijski prozor

## Slide 6
  Formiranje DDG se radi na osnovu predvidjenog dinamičkog traga.
  Instrukcije su na tragu poredjane u programskom redosledu (inorder).
  Instrukcije se ubacuju u prozor u inorder poretku.
  Prilikom ubacivanja, radi se preimenovanje argumenata i rezultata -> jednoznačna definicija pravih zavisnosti po podacima i eliminacija antizavisnosti i izlaznih zavisnosti.
  Jedna instrukcija – jedan preimenovani rezultat – jedna rezervaciona stanica.
  Jedinstveni identifikator operacije na data bus-u – adresa rezervacione stanice.
Identifikacija rezultata operacije

## Slide 7
  Mapiranje argumenata operacije koja se ubacuje u prozor na izvor rezultata tih argumenata.
    Jedinstven identifikator operacije koja proizvodi vrednost argumenta.
  Umesto adrese arhitekturalnih registara za argumente – adrese rezervacionih stanica instrukcija koje proizvode te argumente.
Identifikacija argumenata

## Slide 8
  Jedan arhitekturalni registar se može preslikati na više rezervacionih stanica.
  Kada se ubacuje nova instrukcija, za argumente se posmatra poslednje takvo preslikavanje.
    Preslikavanje se radi na osnovu arhitekturalnog stanja registra.
  Ubacivanjem nove instrukcije u prozor, menja se arhitekturalno stanje.
  Postoji tabela preslikavanja adresa arhitekturalnih registara argumenata u lokacije rezervacionih stanica instrukcija u arhitekturalnom stanju koje izračunavaju argumente.
Postupak ubacivanja u instrukcijski prozor

## Slide 9
  Da li su sve instrukcije koje treba da pokupe rezultat neke operacije u instrukcijskom prozoru?
  Ako jesu, rezultat se ne pamti dodatno u registrima, nego se prosledjuje preko data bus-a – forwarding.
  Ako nisu, sadržaj data bus-a se pamti u registarskom fajlu – registarski fajl nepreimenovanih vrednosti.
Instrukcijski prozor