## Slide 1: Vektorski procesori
Prof dr Zoran Jovanović
Maja Vukasović

## Slide 2: Uvod
Skalarni procesori – operandi instrukcija su skalarni podaci
Vektorski procesori – operandi instrukcija su vektori podataka umesto pojedinačnih vrednosti
Jednom instrukcijom se specificira da istu operaciju treba primeniti na sve elemente vektora (niza) – koristi se i termin SIMD (Single Instruction Multiple Data)

## Slide 3: Nivoi paralelizma
Instrukcijski nivo paralelizma
Paralelizam na nivou niti
Paralelizam podataka u vektorskim procesorima

## Slide 4: Vektorske operacije
DO 100 I=1,N
Op1: A(I) = B(I) + C(I)
Op2: B(I) = 2 * A(I+1)
100 CONTINUE
Razmotana petlja
TEMP(1:N) = A(2:N+1)
A(1:N) = B(1:N) + C(1:N)
B(1:N) = 2 * TEMP(1:N)
A(1) = B(1) + C(1)
B(1) = 2 * A(2)
A(2) = B(2) + C(2)
B(2) = 2 * A(3)
.
.
U okviru iteracije petlje na skalarnom procesoru postoje antizavisnosti – preimenovanje na nivou vektora (za A(I)) u vektorskim registrima prilikom realizacije na vektorskom procesoru omogućava vektorizaciju (nema više ciklusa u grafu petlje, pa postaje DoAll), a druga antizavisnost se poštuje redosledom (za B(I)).
Op1
Op2
<x,0>
<y,1>
DoAccross zbog dve antizavisnosti na nivou nizova u memoriji:
<x,0> zbog B(I)
<y,1> zbog A(I) - Op1 nove iteracije u odnosu na Op2 prethodne

## Slide 5: Množenje matrica
Izračunavanje pojedinačnog elementa rezultujuće matrice u okviru sledeće petlje na skalarnom procesoru:
;Inicijaliziacija

## Slide 6: Množenje matrica (2)
U realizaciji ovog algoritma u vektorskim procesorima unutrašnja petlja zamenjena je sledećim operacijama:
Generisanje novog rezultata u svakom taktu
Udaljeni podaci u memoriji smeštaju se u kontinualne lokacije u okviru vektorskih registara

## Slide 7: Memorijske banke
Organizacija memorije radi ubrzavanja sekvencijalnog pristupa memoriji
Čitanje i upis u različite memorijske banke može biti preklopljeno

## Slide 8: Arhitektura
Varijanta gde se svi izlazi pamte u vektorskim registrima

## Slide 9: Arhitektura (2)
Podaci se učitavaju u vektorske registre – FIFO redovi
Instrukcije se izvršavaju tako što se niz podataka učitava iz memorije u vektorske registre, izvršava se vektorska operacija i nakon toga se podaci iz registra vraćaju u memoriju
Dostupne instrukcije zavise od komponenata u okviru procesora
U konkretnom slučaju moguće je sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje realnih brojeva, sabiranje i šiftovanje celih brojeva i logičke operacije

## Slide 10: Instrukcije
Oba operanda instrukcije mogu biti vektori ili neki od njih može biti skalarna veličina npr.
Instrukcija | Operandi | Opis | Operacija
ADDV.D | V1,V2,V3 | vektor + vektor | V1=V2+V3
ADDSV.D | V1,F0,V2 | skalar + vektor | V1=F0+V2
SUBV.D | V1,V2,V3 | vektor - vektor | V1=V2-V3
SUBSV.D | V1,F0,V2 | skalar - vektor | V1=F0-V2
SUBVS.D | V1,V2,F0 | vektor - skalar | V1=V2- F0
LV | V1, R1 | učitavanje u vektorski registar V1 od adrese R1 | 

## Slide 11: Maskirajući registar
Kontrolne zavisnosti smetaju izvršavanju u vektorskom procesoru i moraju biti eliminisane npr.
for i := 1 to n do
if A[i] != 0
then A[i] := A[i] - B[i];
Ovakav kod se ne može direktno prevesti u kod za vektorski procesor
Maskirajući registar služi da selektuje odgovarajuće elemente vektora na koje će operacija biti primenjena

## Slide 12: Maskirajući registar (2)
LV V1,Ra ; load vector A into V1
LV V2,Rb ; load vector B
L.D F0,#0 ; load FP zero into F0
SNEVS.D V1,F0 ; sets VM(i) to 1 if V1(i)!=F0
SUBV.D V1,V1,V2 ; subtract under vector mask
SV Ra,V1 ; store the result in A

## Slide 13: Pipes
Implementacija zavisi od broja kanala tj. U konkretnom primeru, pošto postoji 8 kanala, 8 elemenata niza može biti obrađeno odjednom. Ako je dužina vektora 32, a jedan element se obrađuje u jednom ciklusu, ukupno je potrebno 4 ciklusa za ceo niz
VLD V0, (V1)

## Slide 14: Convoy (vector function chaining)
Grupa vektorskih instrukcija koje mogu započeti u istom taktu (pomerene za kašnjenje zavisnosti po podacima) (convoy) - u okviru grupe ne postoje zavisnosti
LV V1,Rx ;load vector X
MULVS.D V2,V1,F0 ;vector-scalar multiply
LV V3,Ry ;load vector Y
ADDV.D V4,V2,V3 ;vector-vector add
SV Ry,V4 ;store the result
4 grupe
Ako registre posmatramo ne kao celinu već kao odvojene elemente onda, možemo rezultate nakon što postanu dostupni odmah proslediti narednoj instrukciji kroz pipeline

## Slide 15: Primer
Primer transformisane doAll petlje koja može biti realizovana kao grupa (convoy) u vektorskom procesoru, samo ako se primeni softverska protočnost da bi prave zavisnosti po podacima bile unutar iste iteracije.
for (i=1; i<=100; i=i+1)
{
A[i] = A[i] + B[i];
B[i+1] = C[i] + D[i];
}
  A[1] = A[1] + B[1];
  for (i=1; i<=99; i=i+1)
  {
  B[i+1] = C[i] + D[i];
  A[i+1] = A[i+1] + B[i+1];
  }
  B[101] = C[100] + D[100];
  B(2:100) = C(1:99)+ D(1:99)
  A(2:100) = A(2:100)+ B(2:100)
<x,1>
<x,0>

## Slide 16: Maksimalna dužina vektora
Maksimalni broj elemenata u vektoru koji se može obraditi u okviru jedne vektorske instrukcije ograničen je definisanom vrednošću u okviru procesora (Maximum Vector Length)
Nekad je ukupan broj elemenata nekog niza poznat tek u runtime-u
Ukoliko je broj elemenata operanda instrukcije manji od maksimalne dužine, ceo niz može biti obrađen u okviru jedne instrukcije, u suprotnom radi se deoba niza na delove manje ili jednake maksimalnoj dužini vektora