## Slide 1: DoAll petlja
Prof dr Zoran Jovanović
Maja Vukasović

## Slide 2: Zadatak
Data je sledeća doAll petlja.
Do i = 1, 100
  Op1: C(i) := A(i) + B(i)
  Op2: F(i) := D(i) * E(i)
  Op3: H(i) := C(i) + F(i)
End
Napraviti petlju softverske protočnosti koja se izvršava za jedan ciklus. Pretpostaviti neograničene hardverske resurse, uključujući registre. Takođe pretpostaviti da su sve funkcionalne jedinice međusobno povezane i da se rezultati jedne jedinice sprovode do ulaza u drugu jedinicu za 1 ciklus.

## Slide 3: Zadatak(2)
Množači/delitelji izvršavaju operacije za 3 ciklusa, a ALU jedinice za 1 ciklus. Pretpostaviti da su na raspolaganju FIFO memorije sa ulaznim nizovima. Za pamćenje rezultata mogu se koristiti pomoćni registri (kada treba zakasniti rezultat) i pamćenje traje najmanje 2 ciklusa, i FIFO sa protočnim registrima na krajevima i kontrolnim signalom za čitanje gde je minimalno kašnjenje takođe 2 ciklusa.
Prikazati graf petlje nakon primene softverske protočnosti. Prikaz rasporeda dati tako da se za operaciju navode svi njeni ciklusi. Podrazumeva se da se ostali ciklusi izvršavaju u protočnim stepenima funkcionalne jedinice. Raspored napraviti za minimalan nivo softverske protočnosti.

## Slide 4: Vektorske operacije
Prilikom prikaza rasporeda usvojiti:
  Operacije traju koliko i kašnjenja zavisnosti
  Operacije iz originalnih prvih iteracija u predpetlji se označavaju sledećom notacijom Opx i,j, gde je x redni broj operacije u iteraciji, i indeks originalne iteracije, a j ciklus izvršavanja u pipeline-u za tu operaciju.
  Operacije iz originalnih prvih iteracija u postpetlji se označavaju sledećom notacijom Opx i,j, gde je x redni broj operacije u iteraciji, i indeks originalne iteracije, a j ciklus izvršavanja u pipeline-u za tu operaciju.
  Istu notaciju koristiti i za novu iteraciju, samo indekse iteracije predstaviti pomoću indeksa petlje i, a pritom definisati opseg indeksa petlje.
  Pretpostaviti da je u istom ciklusu moguće izvesti povratni skok i ispitivanje da li treba da se iskoči iz petlje.

## Slide 5: Rešenje
Da bi petlja mogla da se izvrši za 1 ciklus, treba uvesti iteracione distance 1 za svaki ciklus svake operacije. Zato će novi DDG graf petlje (razmicanje komponenti jake povezanosti) izgledati kao na slici 1., gde c1, c2 i c3 predstavljaju prvi drugi i treći ciklus operacije Op2.

## Slide 6: Rešenje(2)
Op1 1,1 | Op2 1,1 |  |  |  |  | 
Op1 2,1 | Op2 2,1 | Op1 1,1 →FIFO | Op2 1,2 |  |  | 
Op1 3,1 | Op2 3,1 | Op1 2,1 →FIFO | Op2 2,2 | Op2 1,3 | FIFO → Op3 1,1 | 
Op1 i,1 | Op2 i,1 | Op1 (i-1),1 →FIFO | Op2 (i-1),2 | Op2 (i-2),3 | FIFO → Op3 (i-2),1 | Op3 (i-3),1
 |  | Op1 100,1 →FIFO | Op2 100,2 | Op2 99,3 | FIFO → Op3 99,1 | Op3 98,1
 |  |  |  | Op2 100,3 | FIFO → Op3 100,1 | Op3 99,1
 |  |  |  |  |  | Op3 100,1

## Slide 7: Rešenje (3)
Dužina kritičnog puta u grafu je 4
Nivo softverske protočnosti je 3 (što je takođe i minimalni nivo) kao i broj ciklusa u predpetlji.
Ovo rešenje podrazumeva da operacije počinju najranije što mogu, što je samo jedan od mogućih rasporeda, npr. najkasniji kada Op1 1,1 kreće od trećeg ciklusa
Nije uneto inkrementiranje indeksa petlje i i ispitivanje uslova za iskakanje iz petlje, što se naravno radi u svakoj iteraciji (ciklusu). Takođe nije prikazano ubacivanje ulaznih argumenata iz FIFO-a koji sadrže nizove, jer je trivijalno.