- Gde se ispituje vrednost promenljive (semafora) kojom prekidna rutina DMA kontrolera obavestava glavni program da je prenos bloka podataka zavrsen?

  - u glavnom programu pre mesta koriscenja datih podataka

  - u prekidnoj rutini koja se izvrsava nakon zavrsetka prenosa

  - u prekidnoj rutini neposredno nakon zavrsetka prenosa prvog bloka

  - u glavnom programu prilikom inicijalizacije periferije

- Ulazno/izlazni i memorijski adresni prostori nekog jednoadresnog procesora su razdvojeni. Procesor je preko sistemske magistrale vezan sa DMA kontrolerom (adr(CR)=AAAAh, adr(SR)=AABBh, adr(SRC)=AACCh, adr(DST)=AADDh, adr(CNT)=AAEEh, adr(IER)=AAFFh). Za postavljanje pocetne adrese bloka za prenos prilikom transfera iz memorije na periferiju koristi se instrukcija:

  - OUT AACCh

  - IN AADDh

  - STORE AABBh

  - OUT AADDh

- Koliko ciklusa na magistrali ce DMA kontroler obaviti pilikom transfera bloka od 100 bajtova (adresiranje je bajtovsko, a magistrala podataka je 8-bitna) sa periferije u memoriju, ako se prenos obavlja u burst režimu?

- 100

- 50

- 1

- 0