- Procesor poseduje 3 ulaza za spoljasnje maskirajuce prekide intr<3..1>, ciji su nivoi prioriteta 3, 2 i 1, respektivno, dok je nivo prioriteta glavnog programa 0. Zahtev istog nivoa prioriteta se ne prihvata. U registru IMR (Interrupt Mask Register) jedinica na bitu i znaci da je dozvoljen prekid sa linije intri. U toku izvršavanja instrukcije SUB R1, R2, R3 po liniji intr1 stiže zahtev za prekid. Da li ce zahtev biti prihvacen ukoliko su IMR<3..1>=111, PSWI=1, PSWL<1..0>=00?

  - da

  - zavisi od rezultata izvršavanja instrukcije SUB

  - zavisi od vrednosti IVTP

  - ne

- Adresni prostor nekog racunara je 64KB, a adresiranje je bajtovsko (magistrala podataka je 8-bitna). Na kojoj adresi u memoriji (u IV tabeli) se nalazi adresa prekidne rutine za periferiju PER1, ako je periferiji PER1 pridružen ulaz 3 u IVT (IVTP=2)?

- 0008h

- 0002h

- 0004h

- 0006h

- Periferije šalju procesoru proizvoljan 7-bitni broj ulaza u tabeli prekidnih rutina po linijama DBUS<6..0>. Kolika je maksimalana velicina tabele prekidnih rutina (IVT)?

  - 128 ulaza

  - 64 ulaza

  - 32 ulaza

  - 6 ulaza