Mikroprocesorski sistemi (RI4MS):
Laboratorijske vežbe

Primer#1 (Lab3): Funkcionalna verifikacija za mode 0 paralelnog porta 8255A

Uvodne radnje:

- Za dovođenje signala na čip 8255A koristi se generator signala (PC-LAB kartica).

PC-LAB kartica ima izlaze od D/O0-D/O15 i GND.

- Signale proveravati logičkom sondom.

- Ulazni vektori za PC-LAB karticu su organizovani kao:

D/O7...D/O0        D/O15...D/O8

# XXXXXXXX   XXXXXXXX

- Spojiti GND  PC-LAB kartice sa masom protoboard-a (zajednička masa).

Ulazne pinove na čipu spojiti sa izlazima iz generatora signala, i to:

=D/O8    (write ulaz)

=D/O9     (read ulaz)

=D/O12    (chip select ulaz)

- Adresne ulaze na čipu spajiti na sledeći način:

A0=D/O10

A1=D/O11

- Data ulaze na čipu spojiti na sledeći način:

D7-D0 = D/O7-D/O0

- Povezati ulazne pinove na čipu na sledeće napone (direktno sa protoboard-a):

## VCC     ulaz na 5V

## GND     ulaz na 0V

## RESET ulaz na 0V

Primer #1

Upis u kontrolni registar. 
Port  A je IN (mode 0), B je OUT (mode 0), C je OUT (mode0).U kontrolni registar se upisuje vektor 10010000.

Ulazni vektori:

10010000 00001111

- Proveriti signale na PC-LAB kartici I na protoboard-u.

10010000 00001110   //   (1 -> 0 -> 1 )

10010000 00001111

00000000 00010000 //    je neaktivan, kraj sekvence

- Proveriti sve pinove na čipu.

Primer #2.

Upis u B port vektora 10101010

10101010 00000111

10101010 00000110

10101010 00000111

00000000 00010000

- Pročitati PB7-PB0 .

# Primer #3

. Upis u C port vektora 11111111

11111111 00001011

11111111 00001010

11111111 00001011

00000000 00010000

- Pročitaj PC7-PC0.

#### Primer #4

. Set/reset komanda. Upis u PC3.

00000110 00001111

00000110 00001110

00000110 00001111

00000000 00010000

- Pročitati PC7-PC0, PB7-PB0.

Primer #5.

- Premestiti D/O7-D/O0 na PA7-PA0

Unos u port A izvan cipa.

11111111 00000011    // upis u port A spolja

11111111 00000001    //  1->0

- Pročitati D7-D0.

11111111 00000011

Primer#2 (Lab4): Funkcionalna verifikacija za mode 0 paralelnog porta 8255A

Uvodne radnje:

- Za dovođenje signala na čip 8255A koristi se generator signala (PC-LAB kartica).

PC-LAB kartica ima izlaze od D/O0-D/O15 i GND.

- Izgled signala se prati na Logic State Analyzer-u.

- Takođe, signale proveravati logičkom sondom

- Ulazni vektori za PC-LAB karticu su organizovani kao:

D/O7…D/O0        D/O15…D/O8

# XXXXXXXX   XXXXXXXX

- Spajamo GND ulaz PC-LAB kartice sa masom protoboard-a (zajednička masa).

Ulaze na čipu spojiti sa izlazima iz generatora signala, i to:

=D/O8    (write ulaz)

=D/O9     (read ulaz)

=D/O12    (chip select ulaz)

- Adresne ulaze na čipu spojiti na sledeći način:

A0=D/O10

A1=D/O11

- Data ulaze na čipu spojiti na sledeći način:

### D7-D0 = D/O7-D/O0

- Povezati ulaze na čipu na sledeće napone, direktno na protoboard                                          (ove signale ne menjati tokom cele vežbe):

VCC     ulaz na 5V

GND     ulaz na 0V

### RESET ulaz na 0V

- U programu koji je povezan sa Logic State Analyzer-om (C:\LSA\main.exe) mogu se definisati trigger vektori: Program prikuplja podatke nakon prepoznavanja  nekog od trigger vektora.
Pinovi ( strobe– ulaz, PC5-IBF– izlaz, PC3- INTQ– izlaz za prekid, ) se vezuju sa prihvatnicima Logic State Analyzer-a.

# PC3      PC5       PC4

0)                         1           0            0           1      // početna situacija

1)                         1           0            0           0      //strobe  1->0

2)                         1           0            1           1      // strobe 0->1   (spolja)

3)                         0           1            1           1      //  1->0  (dovodi se na 8255A)

4)                         1           0            1           1      //  0->1  (dovodi  se na 8255A)

Za trriger vektore se može definisati sekvenca u redosledu po kojem će se pojavljivati. Sekvenca je (0) (1) (2) (3) (4).

Drugi način je pojedinačno upisivanje trriger vektora.U ovom primeru se koristi drugi način.

Primer #1.

Upisati u kontrolni registar. Port A - IN (mode 1), Port B: OUT (mode 0).

- vezati na D/O15 ( simulira ulaz) .

- D7-D0 vezati na D/O7-D/O0.

10110000 10001111

10110000 10001110

10110000 10001111

- Pročitati , PC3, , PC5.

00000000 10010000

Primer #2.

- Premesti D/O7-D/O0 na PA7-PA0.

11110000 10000011   //  (strobe)=1

- Upisati trigger vektor (1)    1000.

11110000 00000011   //  1->0

- Izračunati vreme odziva (strobe ->IBF).

- Pročitati , PC3, ,  PC5.

- Upisati trigger vektor (2)    1011.

11110000 10000011   //  0->1  (strobe)

- Izračunati vreme odziva (strobe ->INTQ).

- Pročitati , PC3, , PC5.

00001111 10000011   // promena sadržaja na data ulazima

00001111 10000011

- Upisati trigger vektor (3)    0111.

00001111 10000001    //  1->0

- Izračunati vreme odziva ( ->INTQ).

- Pročitati , PC4, , PC5.

- Upisati trigger vektor (4)    1011.

00001111 10000011    //  0->1

- Izračunati vreme odziva ( ->IBF).

- Pročitati , PC3, , PC5, D7-D0.

00000000 00010000    // kraj